# Selbstreinigender Automatikfilter KAF

Krone KAF Bernoulli Filter. Vollautomatischer, sich mit Eigenmedium selbst abreinigender Automatikfter mit sehr niedrigem Druckabfall (dp unter 0,1 bar sauber Zustand). Betriebsbereit vormontiert (turn key). Inklusive Speicherprogrammierbarer Steuereinheit (SPS Millenium Crouzet III oder Em4 (Fernwartung und Diagnose).

Medium:		.................................................................

Temperatur:		max. 80°C

Spezielle Temperaturbereiche (80-150°C)		Mehrpreis…………………………………..

Durchflussmenge:		bis 8000 m³/h

Betriebsdruck:		ab 0,3 bar

Auslegungsdruck:		PN	……………………………………

Filterfeinheit:		µm	...................................................

Kantenspaltprofilzylinder:

> 1 mm Filterfeinheiten wahlweise

(100-150*),150, 200, 250, 300, 400,500,700,800 micron (µm) :

oder alternativ

>1 mm Filterfeinheiten 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 8, 10 mm 		mm	…………………………………….

*spezielle Sintergewebesiebe		µm          …………………………………….

Filtermedium:

Kantenspaltsiebzylinder Standard

Werkstoff 1.4401

Alternativ duplex 1.4539 URANUS B6

Superduplex oder Monel 			 	    	Werkstoff:……………………………………

Aufpreis duplex:…………………………….

Lochblech Werkstoff 1.4571

(alternativ   □ Titan oder   )	     			…………………………………………………...

Rohrleitung

Ein-,Austritt

DN Anschlussflansche nach 		DN………………………………………………

Alternativ:

Anschlussflansche nach ANSI FF 150 lbs

bzw. 300 lbs		ANSI…………………………………………..

Differenzdruckschalter:		Fabrikat Huba Control Switzerland

Elektronische Steuereinheit SPS:		SPS Fabrikat Crouzet Millenium III

Abreinigung nach erreichten Dp

Zeitgesteuert (einstellbar). Spülveriegelung signal

Überwachung und Ansteuerung der Filter Pneumatik oder der elektrischen Bauteile

Signale an Leitwarte (option):		Störung / Alarm, Filter Spült, Verriegelung

Alternative Signale möglich:		Mehrpreis…………………………………

Millenium Em4 Krone  Ecosense®

Elektronische Steuereinheit SPS (Fernabfragbar,		Mehrpreis 950 EUR Steuerung mit Ecosense®

LAN, WLAN GPRS)

BUS Schnittstelle, zahlreiche weitere Möglichkeiten

Standard

Pneumatischer Antrieb und Magnetventilbatterie:		FESTO

alternativ elektrischer Antrieb

(Verfügbarkeit Größen abhängig/Einbau vertikal:		OPTIONAL PREIS …………….…………

Gehäuseausführung Material (siehe unten):		………………………………………………

Alternativen:

□ Edelstahl (1.4571)   □ Stahl (gummiert)   □ GFK/FRP (Krone Monolith Gehäuse)

□ EN-GJS-500-7 / GGG-50 (gummiert)

Deckelverschluss:			Schrauben + Muttern

Abmessungen/Gewichte gemäß Datenblatt:		KAF Filter Nr. 05/2017

Hersteller:						Krone Filter Solutions GmbH, 28876 Oyten

www.krone-filter.com , Tel. 04207/987690